## Slide 1: Optimización de la Energía en Redes de Sensores
Autor: Francisco Porcel Rodríguez
Tutor: Juan Francisco Valenzuela Valdés
Cotutor: Pablo Padilla de la Torre
Trabajo Fin de Grado

## Slide 2: Índice de la presentación
Introducción
Objetivos del proyecto
Análisis teórico
  3.1. Beamforming
  3.2. Algoritmos genéticos
  3.3. Tiempo de vida de los sensores
  3.4. Ejemplo
  Casos de estudio
  Planificación y costes
  Líneas de investigación futuras
  Conclusiones

## Slide 3: 1. Introducción
¿Qué es una WSN?
Red de sensores autónomos y espacialmente distribuidos para medir condiciones del medioambiente
Importancia de la eficiencia de la energía
¿Principal factor del consumo?
Transmisión de los datos a través de la antena
Solución para maximizar el tiempo de vida
Beamforming + Algoritmos genéticos

## Slide 4: 2. Objetivos del proyecto
Prolongar el tiempo de vida de los sensores
Conformar el haz en escenarios bidimensionales
Conformar el haz en escenarios tridimensionales
Aumentar la eficiencia en direcciones de radiación genéricas y para estaciones base
Estudiar escenarios con estaciones base y nodos enemigos
Diseñar un algoritmo versátil

## Slide 5: 3.1. Análisis teórico: Beamforming
Gran ancho de haz
Reducida directividad
Potencia desaprovechada
Antena radiando de
forma independiente
Para conseguir alta directividad
 Agrupación de antenas lineales
Antena dipolo

## Slide 6: 3.1. Análisis teórico: Beamforming
Antenas que sí usan beamforming
Array de antenas lineales
Fases y amplitudes
Alta directividad
Aprovechamiento de potencia
Técnicas complejas para WSNs
Antenas radiando
con beamforming
Solución  Algoritmos genéticos

## Slide 7: 3.2. Análisis teórico: Algoritmos genéticos
Permitirán asignar a los sensores características óptimas para realizar el beamforming
Imitan las ideas evolutivas de la selección natural
Población: variables de fase y amplitud
Solución a optimizar:

## Slide 8: 3.3. Análisis teórico: Tiempo de vida
Mejora del tiempo de vida 
Tiempo de vida de un sensor
que no usa beamforming
Ganancia del beamforming 

Tiempo de vida de un sensor
que sí usa beamforming


## Slide 9: 3.4. Análisis teórico: Ejemplo
Potencia asignada: 20 dBV
Desfase progresivo: 180º
Directividad: 6.981 dBi
Potencia asignada: 20 dBV
Desfase progresivo: 180º
Directividad: -6.875 dBi

## Slide 10: 3.4. Análisis teórico: Ejemplo
Reducción de potencia
Directividad: 6.855 dBi
Eficiencia: 4
Eficiencia > 1
 Se prolonga la vida
de los sensores

## Slide 11: 4. Casos de estudio: Perspectiva general

## Slide 12: 4. Casos de estudio: 1 – 4, dirección genérica
Dirección de radiación genérica
Resultados similares para antenas dipolo e isotrópicas
Eficiencia media máxima alcanzada: 21

## Slide 13: 4. Casos de estudio: 1 – 4, eficiencia máxima
Eficiencia máxima: sensores que más tardan en agotarse

## Slide 14: 4. Casos de estudio: 5, 1 estación base
Eficiencia con dirección de rad. genérica: 19
 Eficiencia con estación base: 29

## Slide 15: 4. Casos de estudio: 6, 2 estaciones base
Estación 1: (100, 40, 80)
Dirección: θ = 53.7º, ϕ = 16.4º
Distancia: 109.9 m
Estación 2: (-30, 40, 120)
Dirección: θ = 26.1º, ϕ = 150.9º
Distancia: 116.9 m

## Slide 16: 4. Casos de estudio: 6, 2 estaciones base
Eficiencia alcanzada con 2 estaciones base: 5.9
Eficiencia reducida debido a la pérdida de directividad

## Slide 17: 4. Casos de estudio: 7, nodos enemigos
Para nodos enemigos:
Directividad reducida en esas direcciones
Una eficiencia para cada nodo
Objetivo: eficiencia < 1 para cada nodo
Eficiencia alcanzada: 10-3

## Slide 18: 4. Casos de estudio: 8 y 9, estaciones y nodos

## Slide 19: 5. Planificación y costes

## Slide 20: 6. Líneas de investigación futuras
Tipos de antena distintos (parche, helicoidal…)
Rotación de los sensores
Algoritmo de optimización distinto
 (algoritmos genéticos lentos)
División en clusters
Lóbulo principal más ancho
 (deriva en las posiciones de los sensores)
Implementación en un dispositivo real

## Slide 21: 6. Conclusiones
Límite impuesto por el tiempo de transmisión (XB·T) superado
Objetivos del proyecto
  Prolongar la vida de los sensores
  Conformar el haz en escenarios bidimensionales
  Conformar el haz en escenarios tridimensionales
  Escenarios con direcciones de radiación genéricas
  Escenarios con estaciones base
  Escenarios con estaciones base y nodos enemigos
  Algoritmo versátil